## Slide 1: WINDTUNNEL
Maarten Espeel
Wolf Vierbergen
Kobe Vlasselaer
Mentor: Ludo Verluyten
GIP
2019-2020

## Slide 2: Inhoud
Onderzoeksvragen
Theorie
  2.1 Turbulente/laminaire stroming
  2.2 Wet van Bernouilli
Praktische proef
  3.1 Windtunnel
  3.2 Experimenten
  Algemeen besluit

## Slide 3
Hoe kunnen we een windtunnel bouwen waarin we laminaire stroming kunnen opwekken, die we vervolgens kunnen gebruiken om aerodynamische experimenten uit te voeren?
1. Onderzoeksvragen

## Slide 4: 1. Onderzoeksvragen
Wat heb je nodig om een windtunnel te bouwen?
Hoe wek je laminaire stroming op?
Hoe kan ik laminaire stroom zichtbaar maken?
Hoe meet je de luchtsnelheid?
Wat is de luchtsnelheid in de windtunnel?
Wat is de beste invalshoek om lift op een vleugel te creëren?

## Slide 5: Inhoud
Onderzoeksvragen
Theorie
  2.1 Turbulente/laminaire stroming
  2.2 Wet van Bernouilli
Praktische proef
  3.1 Windtunnel
  3.2 Experimenten
  Algemeen besluit

## Slide 6: 2.1 Turbulente stroming
2. Theorie
Luchtstroom komt los
Botsing
Kolkende baan
Stroomscheiding

## Slide 7
Druppelvorm
Blijven plakken
Geen botsing
Geen stroomscheiding
2.1 Laminaire stroming
2. Theorie

## Slide 8
Sneller -> lagere druk
Langere afstand
Zelfde tijd
Liftkracht omhoog:
L = lift
 = de dichtheid van lucht in kg/m3
v = luchtsnelheid (m/s)
S = oppervlakte van de vleugel in m2
CL() = liftcoëfficiënt ten opzichte van de invalshoek 
2.2 Wet van Bernouilli
2. Theorie

## Slide 9: Inhoud
Onderzoeksvragen
Theorie
  2.1 Turbulente/laminaire stroming
  2.2 Wet van Bernouilli
Praktische proef
  3.1 Windtunnel
  3.2 Experimenten
  Algemeen besluit

## Slide 10: 3. Praktische proef 3.1 open windtunnel
zelf ontworpen: na bezoek aan BikeValley (Beringen)
zelf gemaakt
6 verschillende delen
  honingraat
  schermen
  trechter
  testsectie
  diffuser
  ventilatoren

## Slide 11: 3.1.1 De honingraat
lucht -> laminair
vermindert laterale turbulentie
  vermindert op- en neerbeweging
plastic rietjes (6600)
diameter: 6 mm
lengte: 60 mm

## Slide 12: 3.1.2 De schermen
2 schermen (Harm Ubbens van BikeValley)
verminderen axiale turbulentie
  verminderen drukververschil in doorsnede
muggengaas
64% opening
45 mm apart

## Slide 13: 3.1.3 De trechter
luchtstroomversnelling
efficiënt
  geen stroomscheiding
polynoom van de 5de orde
5,09:1 (Ainlaat:Auitlaat) met A= oppervlakte

## Slide 14: 3.1.4 De testsectie
alle tests
18,0x19,0x58,0 cm
raam
2mm plexiglas

## Slide 15: 3.1.5 De diffuser
luchtstroomvertraging
meer oppervlakte
  meer ventilatoren
  -> minder snel laten draaien
9.9° openingshoek
574,0 mm

## Slide 16: 3.1.6 De ventilatoren
borstelloze motoren 210 Watt
driebladpropeller
ESC (electronic speed controller)
accu
servotester
840 Watt

## Slide 17: Inhoud
Onderzoeksvragen
Theorie
  2.1 Turbulente/laminaire stroming
  2.2 Wet van Bernouilli
Praktische proef
  3.1 Windtunnel
  3.2 Experimenten
  Algemeen besluit

## Slide 18
3.2 Praktische proef: experimenten
3.2.1 Zichtbaar maken van laminaire stroom
Bij maximale snelheid, doormiddel van een externe rookmachine

## Slide 19
3.2.2 Bepalen van de luchtsnelheid
h = hoogteverschil
gin = dichtheid van gin (930 kg/m3)
G = valversnelling (9,81 m/s2)
lucht = dichtheid van lucht (1,225 kg/m3)
Via Pitotbuis met vloeistofmanometer

## Slide 20
3.2.2 Bepalen van de luchtsnelheid
A. Bij maximale stand van de ventilator
Km/h | Links | Midden | Rechts
Boven | 34 | 32 | 34
Midden | 33 | 33 | 34
Onder | 35 | 33 | 34
Besluit:
Maximale snelheid is 34 km/u (Gemiddelde: = 9,3 m/s of 33 km/u)
Luchtsnelheid homogeen verdeeld
B. Bij vooraf bepaalde instellingen van de ventilator
Luchtsnelheid op verschillende posities
Ventilator-stand | v (in m/s) | v (in km/u)
1 | 0,0 | 0,0
2 | 1,7 | 6,2
3 | 5,5 | 20
4 | 7,7 | 28
5 | 9,2 | 33

## Slide 21
3.2.3 Bepaling van lift op een vleugel bij verschillende invalshoeken
Vleugel: NACA 4412
Proefopstelling bepaling lift op de vleugel

## Slide 22
Bepaling van de invalshoek

## Slide 23
3.2.3 Bepaling van lift op een vleugel bij verschillende invalshoeken
Chart: Vleugellift in functie van de invalshoek
| -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
 | -117.72 | -78.48 | -156.96 | -166.77 | -78.48 | -58.86 | 19.62 | 88.29 | 196.2 | 304.11 | 294.3 | 245.25 | 98.1
 | -0.51981 | -0.34654 | -0.69308 | -0.73639 | -0.34654 | -0.2599 | 0.086635 | 0.38986 | 0.86635 | 1.3428 | 1.2995 | 1.0829 | 0.43317
Liftkracht = blauwe curve
F = m . g
Clift= rode curve
Besluit:
Liftkracht neemt toe tot een kritische invalshoek van 30° en daalt opnieuw
Liftcoëfficiënt geeft analoge curve
Resultaten

## Slide 24
3.2.4 Liftkracht en liftcoëfficiënt in functie van de luchtsnelheid
Chart: Vleugellift in functie van de windsnelheid
| 0 | 1.7259886253083703 | 5.4580552715173907 | 7.7188557891618599 | 9.2142578072667103
 | 0 | 19.62 | 235.44 | 284.49 | 353.16
 | 0 | 12.2511 | 122.5108 | 245.0217 | 349.1559
Liftkracht (exp) = blauwe curve
Flift = m . g
Flift (theor) = rode curve
Besluit:
Theoretische curve vertoont een kwadratisch verband
Sommige experimentele waarden stemmen goed overeen met de verwachte theoretische waarden.

## Slide 25: Inhoud
Onderzoeksvragen
Theorie
  2.1 Turbulente/laminaire stroming
  2.2 Wet van Bernouilli
Praktische proef
  3.1 Windtunnel
  3.2 Experimenten
  Algemeen besluit

## Slide 26
4. Algemeen besluit
belang laminaire stroom
ontwerp en bouw windtunnel
genereren van laminaire stroom
bepaling van de windsnelheid: 33 km/u
bepaling van de liftkracht bij verschillende invalshoeken:
  neemt toe tot 30° daarna afname
  kwadratisch verband tussen liftkracht en windsnelheid: Sommige experimentele waarden stemmen goed overeen met de verwachte theoretische waarden.

## Slide 27
Bedankt voor jullie aandacht!